2015

2015

НП «ТЭКтест32»

НП «ТЭКтест32»

Схема водоснабжения и водоотведения   Жирятинского муниципального района

Брянской области

Схема водоснабжения и водоотведения   Жирятинского муниципального района

Брянской области

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«ТЭКтест-32»

г. Брянск, ул. Горького, д.30.                                                                                                                            тел. (4832) 59-96-86

Директор НП «ТЭКтест-32»      _______________________            /  О.А.Полякова /

Согласовано:

Глава администрации Жирятинского района __________________     /Л.А.Антюхов/

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«ТЭКтест-32»

г. Брянск, ул. Горького, д.30.                                                                                                                            тел. (4832) 59-96-86

Директор НП «ТЭКтест-32»      _______________________            /  О.А.Полякова /

Согласовано:

Глава администрации Жирятинского района __________________     /Л.А.Антюхов/

Оглавление

Введение	5

ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ	7

1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	14

Жирятинского муниципального района Брянской области	14

1.1. описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования  и деление территории на эксплуатационные зоны	14

1.2. описание территорий муниципального района, не охваченных централизованными системами водоснабжения	24

1.3. описание технологической зоны водоснабжения	26

1.4. результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения	27

1.5. показатели качества питьевой воды	37

1.6.энергоэффективность водоснабжения муниципального района	39

1.7. состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей	42

1.8. основные проблемы централизованных систем водоснабжения	44

1.9. перечень лиц, владеющих на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения	46

2.Направления развития централизованных систем водоснабжения	48

2.1. основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	48

2.2. сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города.	48

3.Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды	51

3.1. общий баланс подачи и реализации воды	51

3.2. структурный баланс реализации питьевой по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, бюджетных организаций и прочих потребителей	52

3.3. сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	54

3.4. описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета	56

3.5. резервы и дефициты  производственных мощностей системы водоснабжения	57

3.6.  прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок до 2030 года с учетом различных сценариев развития муниципального района.	58

3.7. наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения.	62

4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	65

4.1. перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	65

5.Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	68

6.Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	70

7.Индикаторы централизованной системы водоснабжения	71

8.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения	71

9.Существующее положение в сфере водоотведения Жирятинского района.	72

9.1 описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального районаи деление территории на эксплуатационные зоны	72

9.2 описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений	72

9.3 описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного и перечень централизованных систем водоотведения	72

9.4 оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	73

9.5  оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	73

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения	73

11. Прогноз объема сточных вод	74

11.1 сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	74

11.2 расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	74

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	75

12.1 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	75

12.2 перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	76

12.3 технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	76

13. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения	77

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Жирятинского муниципального района Брянской  области на период до 2030 года разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительства Российской Федерации;

- Постановление Правительства Российской	 Федерации №728 от 05 сентября 2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает мероприятия на 2015-2030годы,  необходимые для осуществления водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе учитывает утвержденные планы по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями, планы по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади в  Жирятинском муниципальном районе  Брянской  области. Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, разводящие водопроводные сети;

– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.

На проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет местного, областного, федерального бюджетов, а так же капитальных вложений за счет прибыли в тарифе.

Кроме того, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

–  паспорт схемы;

– пояснительную записку с описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории Жирятинского муниципального района  Брянской  области;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

–  срок реализации схемы и ее этапы.

ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Жирятинского муниципального  района  Брянской  области

на период до 2030 года.

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Жирятинского муниципального  района Брянской  области на период до 2030 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация Жирятинского района.

| Адрес администрации: | 242030 Брянская обл.,с.Жирятино,ул.Мира.10 |
| --- | --- |
| Телефоны администрации: | тел.:(8-48344)3-06-06, (факс).: (8-48344)3-06-09, e-mail: zhadm@online.debryansk.ru) |

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Постановление №782 от 05 сентября 2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

-  Водный кодекс Российской Федерации №74-ФЗ   от 03.06.2006 г.;

- Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительства Российской Федерации;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред. от 28.12.2013 г.)
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" (с изменениями от 8 августа 2003 г., 13 февраля, 23 мая 2006 г.)
- СП 31.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
- СП 30.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85. «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 
- СП 129.13330.2012 актуализированная редакция "СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации";

- СП 80.13330.2012 акт. редакция "СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения";
- СТО 02494733 5.2.-01-2006. «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- ВНТП-Н-97. «Ведомственные нормы технологического проектирования. Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения»;

- ГОСТ 17.1.1.04-80 «Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями на 28 июня 2010 года);

–     Постановление Правительства РФ № 1092 от 22.12.2010 «О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы.

–     Постановление Правительства РФ № 323 от 15.04.2014 г. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

- Генеральный план Жирятинского сельского поселения Брянской области, разработанный  ООО «Финансовый и организационный консалтинг» в 2011 году.

- Генеральный план Воробейнского сельского поселения Брянской области, разработанный  ООО «Финансовый и организационный консалтинг» в 2011 году.

- Генеральный план Морачевского сельского поселения Брянской области, разработанный  ООО «Финансовый и организационный консалтинг» в 2011 году.

-  Схема территориального планирования Жирятинского муниципального района Брянской области,  разработанная  ООО «Финансовый и организационный консалтинг» в 2011 году.

- Программа социально-экономического развития Жирятинского муниципального района Брянской области.

Цели схемы:

– обеспечение доступности для абонентов горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в период до 2030 года;

-  рациональное водопользование;

- развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе энергосберегающих технологий;

-  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Жирятинского муниципального района  Брянской  области;

- строительство централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

-    установка приборов учета водных ресурсов и стоков;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2015 по 2030 годы. Периоды, по которым определены этапы проведения мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения, соответствуют этапам реализации мероприятий генерального плана муниципального района Жирятинского муниципального района  Брянской  области.

В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

В сфере водоснабжения

На период  реализации Схемы водоснабжения и водоотведения в период   2015 -2030 г.г.:

- тампонаж законсервированных скважин;

- модернизация существующих водозаборных сооружений (артскавжины и водонапрные башни);

- замена ветхого водопровода, протяженностью 15 км;

- строительство узлов водоподготовки на существующих водозаборах;

- строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застраиваемых территорий строительства, протяженностью 15км.;

- строительство артезианских скважин в количестве 5 шт.

В сфере водоотведения

На период реализации Схемы водоснабжения и водоотведения в период 2014-2030 г.г. планируется:

-	строительство очистных сооружений,= - 2 объекта;

-	строительство канализационных сетей с использованием современных материалов, протяженностью 14,0 км.

В целом, данные мероприятия позволят обеспечить эффективное функционирование и устойчивое развитие отрасли водоснабжения и водоотведения в муниципальном районе, защиту окружающей среды и улучшение здоровья и качества жизни населения за счет обеспечения бесперебойного и качественного централизованного водоснабжения и водоотведения.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы мероприятий в сфере  водоснабжения и водоотведения  предполагается за счет муниципального, областного и федерального бюджетов, а так же средств из прибыли в тарифе. Кроме того, в условиях недостатка собственных средств, затраты на реализацию мероприятий Схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей, путем установления тарифов на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры муниципального района.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет  администрация Жирятинского муниципального района Брянской области.

Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования используются следующие термины и определения:

·	абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;
водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

·	водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

·	водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

·	техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

·	гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления муниципального района, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

·	водовод – трубопровод, проложенный от места забора воды (источника водоснабжения)до первых уличных распределительных водопроводных сетей;

·	источник водоснабжения – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

·	расчетные расходы воды – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

·	система водоотведения – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

·	зона действия предприятия (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

·	зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения- часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

·	зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

·	схема водоснабжения и водоотведения – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
и водоотведения на расчетный срок;

·	схема инженерной инфраструктуры – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.

1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

Жирятинского муниципального района Брянской области

1.1. описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования  и деление территории на эксплуатационные зоны

Жирятинский муниципальный район — административная единица в центральной части Брянской области России и граничит:

·	на севере - с Жуковским и Брянским муниципальными районами Брянской области;

·	на западе – с Клетнянским муниципальным районом Брянской области;

·	на юге– с Почепским и Выгоничским  муниципальными районами Брянской области.

Положение Жирятинского муниципального района на территории Брянской области.

Административное деление:

С 2005 года, после муниципальной реформы, в районе имеется 3 сельских поселения:

Воробейнское сельское поселение;

Жирятинское сельское поселение;

Морачёвское сельское поселение.

Площадь территории муниципального района – 750 км2.

Жирятинское сельское поселение — муниципальное образование в восточной части Жирятинского района Брянской области. Административный центр — село Жирятино.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Жирятинского, Савлуковского и Страшевичского сельсоветов.

Воробе́йнское сельское поселение — муниципальное образование в юго-западной части Жирятинского района Брянской области. Административный центр — село Воробейня.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Воробейнского, Горицкого, Кульневского и Норинского сельсоветов.

Воробейнское сельское поселение включает в себя 40 населённых пунктов — это максимальный показатель по Брянской области.

Морачёвское сельское поселение — муниципальное образование в северной части Жирятинского района Брянской области. Административный центр — село Морачёво.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Морачёвского, Высокского и Княвичского сельсоветов.

Деятельность муниципального района основана на действующей Конституции и на правовых актах субъектов РФ, а также на основе положений местных представительских органов.

Экономическая основа Жирятинского муниципального района – муниципальная собственность, к ней относятся жилищный фонд, нежилой фонд, бюджетные и внебюджетные средства, и т.д. Данное муниципальное учреждение имеет свою экономическую и финансовую базу, устанавливает местные сборы, формирует местный бюджет.

Экономика района представлена преимущественно производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Торговая сфера представлена небольшими магазинами.

Водотоки Жирятинского муниципального района Брянской области относится к бассейну Черного моря (бассейн р. Днепр). Основным водотоком на территории поселения является р. Судость и ее правый приток река Рошь.

Жирятинский муниципальный район включает 77 населенных пунктов. Административный центр Жирятинского муниципального района — село Жирятино.

Перечень населенных пунктов Жирятинского муниципального района

по сельским поселениям.

| Жирятинское сельское поселение | Воробейнское сельское поселение | Морачевское сельское поселение |
| --- | --- | --- |
| село Жирятино | село Воробейня | село Кульнево | село Морачево |
| село Байтичи | село Анохово | посёлок Маяк | деревня Березовичи |
| деревня Горбачи | посёлок Барсуки | деревня Мехово | село Высокое |
| деревня Елисеевичи | деревня Бобыничи | посёлок Муравьи | деревня Голубково |
| деревня Заречная | деревня Болотихово | посёлок Некрасов | деревня Дорохово |
| деревня Клинок | деревня Буда | посёлок Новосоветский | деревня Женск |
| село Княжичи | деревня Высокое | село Норино | деревня Издежичи |
| деревня Колычово | посёлок Гигант | деревня Ожеги | село Кашово |
| деревня Комягино | деревня Гнезделичи | посёлок Окоп | село Княвичи |
| деревня Кучеево | деревня Горицы | посёлок Первомайский | деревня Лашунь |
| деревня Литовники | посёлок Добропушкинский | деревня Подузово | деревня Логатинка |
| деревня Макарово | посёлок Еленка | деревня Ратное | деревня Мордасово |
| хутор Никольский | посёлок Заусье | село Рубча | посёлок Светлый Луч |
| деревня Новое Каплино | деревня Зикеево | деревня Садовичи | деревня Столбы |
| деревня Павловичи | село Ишово | деревня Санники | деревня Тарасово |
| деревня Пашково | деревня Казаново | село Синьково | посёлок Шейка |
| село Савлуково | село Клинок | деревня Соколья Слобода | деревня Шустово |
| деревня Старое Каплино | деревня Колодня | посёлок Троян |  |
| село Страшевичи | деревня Косачи | деревня Усошки |  |
| село Творишичи | деревня Кугучево | деревня Харабочи |  |

По данным ВПН-2010. 10. «Численность населения Брянской области, городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов». (Проверено 28 января 2014.) численность населения сельского поселения составляет 7,452 тыс.человек.

|  | Мужчины и женщины | Мужчины | Женщины | В общей численности населения, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мужчины | женщины |
| Жирятинское сельское поселение | 4453 | 2116 | 2337 | 47,5 | 52,5 |
| Сельское население | 4453 | 2116 | 2337 | 47,5 | 52,5 |
| село Жирятино (цмр) | 2537 | 1198 | 1339 | 47,2 | 52,8 |
| село Байтичи | 6 | 3 | 3 | 50,0 | 50,0 |
| деревня Горбачи | - | - | - | - | - |
| деревня Елисеевичи | 24 | 16 | 8 | 66,7 | 33,3 |
| деревня Заречная | 115 | 60 | 55 | 52,2 | 47,8 |
| деревня Клинок | 6 | 4 | 2 | 66,7 | 33,3 |
| село Княжичи | 11 | 5 | 6 | 45,5 | 54,5 |
| деревня Колычово | 67 | 25 | 42 | 37,3 | 62,7 |
| деревня Комягино | 362 | 164 | 198 | 45,3 | 54,7 |
| деревня Кучеево | 26 | 14 | 12 | 53,8 | 46,2 |
| деревня Литовники | 25 | 11 | 14 | 44,0 | 56,0 |
| деревня Макарово | 51 | 20 | 31 | 39,2 | 60,8 |
| хутор Никольский | 20 | 16 | 4 | 80,0 | 20,0 |
| деревня Новое Каплино | 245 | 130 | 115 | 53,1 | 46,9 |
| деревня Павловичи | 52 | 31 | 21 | 59,6 | 40,4 |
| деревня Пашково | - | - | - | - | - |
| село Савлуково | 306 | 140 | 166 | 45,8 | 54,2 |
| деревня Старое Каплино | 472 | 219 | 253 | 46,4 | 53,6 |
| село Страшевичи | 127 | 60 | 67 | 47,2 | 52,8 |
| село Творишичи | 1 | - | 1 | - | 100,0 |
| Воробейнское сельское поселение | 2141 | 1031 | 1110 | 48,2 | 51,8 |
| Сельское население | 2141 | 1031 | 1110 | 48,2 | 51,8 |
| село Воробейня | 262 | 121 | 141 | 46,2 | 53,8 |
| село Анохово | 56 | 27 | 29 | 48,2 | 51,8 |
| посёлок Барсуки | - | - | - | - | - |
| деревня Бобыничи | 94 | 40 | 54 | 42,6 | 57,4 |
| деревня Болотихово | 20 | 8 | 12 | 40,0 | 60,0 |
| деревня Буда | 277 | 129 | 148 | 46,6 | 53,4 |
| деревня Высокое | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 50,0 |
| посёлок Гигант | 15 | 9 | 6 | 60,0 | 40,0 |
| деревня Гнезделичи | 8 | 5 | 3 | 62,5 | 37,5 |
| деревня Горицы | 43 | 20 | 23 | 46,5 | 53,5 |
| посёлок Добропушкинский | 10 | 4 | 6 | 40,0 | 60,0 |
| посёлок Еленка | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 33,3 |
| посёлок Заусье | - | - | - | - | - |
| деревня Зикеево | 10 | 4 | 6 | 40,0 | 60,0 |
| село Ишово | 14 | 9 | 5 | 64,3 | 35,7 |
| деревня Казаново | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 50,0 |
| село Клинок | 40 | 19 | 21 | 47,5 | 52,5 |
| деревня Колодня | 374 | 179 | 195 | 47,9 | 52,1 |
| деревня Косачи | 55 | 23 | 32 | 41,8 | 58,2 |
| деревня Кугучево | - | - | - | - | - |
| село Кульнево | 178 | 90 | 88 | 50,6 | 49,4 |
| посёлок Маяк | - | - | - | - | - |
| деревня Мехово | 93 | 46 | 47 | 49,5 | 50,5 |
| посёлок Муравьи | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 50,0 |
| посёлок Некрасов | - | - | - | - | - |
| посёлок Новосоветский | 80 | 41 | 39 | 51,3 | 48,7 |
| село Норино | 228 | 120 | 108 | 52,6 | 47,4 |
| деревня Ожеги | 46 | 23 | 23 | 50,0 | 50,0 |
| посёлок Окоп | - | - | - | - | - |
| посёлок Первомайский | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 33,3 |
| деревня Подузово | - | - | - | - | - |
| деревня Ратное | 4 | 3 | 1 | 75,0 | 25,0 |
| село Рубча | 100 | 42 | 58 | 42,0 | 58,0 |
| деревня Садовичи | 5 | 3 | 2 | 60,0 | 40,0 |
| деревня Санники | 14 | 7 | 7 | 50,0 | 50,0 |
| село Синьково | 64 | 34 | 30 | 53,1 | 46,9 |
| деревня Соколья Слобода | 15 | 8 | 7 | 53,3 | 46,7 |
| посёлок Троян | 1 | - | 1 | - | 100,0 |
| деревня Усошки | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 50,0 |
| деревня Харабочи | 21 | 9 | 12 | 42,9 | 57,1 |
| Морачевское сельское поселение | 848 | 408 | 440 | 48,1 | 51,9 |
| Сельское население | 848 | 408 | 440 | 48,1 | 51,9 |
| село Морачево | 245 | 119 | 126 | 48,6 | 51,4 |
| деревня Березовичи | - | - | - | - | - |
| село Высокое | 275 | 132 | 143 | 48,0 | 52,0 |
| деревня Голубково | - | - | - | - | - |
| деревня Дорохово | - | - | - | - | - |
| деревня Женск | - | - | - | - | - |
| деревня Издежичи | 8 | 4 | 4 | 50,0 | 50,0 |
| село Кашово | - | - | - | - | - |
| село Княвичи | 303 | 142 | 161 | 46,9 | 53,1 |
| деревня Лашунь | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 33,3 |
| деревня Логатинка | - | - | - | - | - |
| деревня Мордасово | 6 | 4 | 2 | 66,7 | 33,3 |
| посёлок Светлый Луч | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 33,3 |
| деревня Столбы | 5 | 3 | 2 | 60,0 | 40,0 |
| деревня Тарасово | - | - | - | - | - |
| посёлок Шейка | - | - | - | - | - |
| деревня Шустово | - | - | - | - | - |

Итого	7452 человека.

Согласно утвержденной Схемы территориального планирования Жирятинского муниципального района, к бесперспективным населенным пунктам отнесены следующие:

| 1. деревня Казаново; | 17.деревня Горбачи; |
| --- | --- |
| 2. посёлок Маяк; | 18.деревня Пашково; |
| 3. деревня Ратное; | 19.деревня Дорохово; |
| 4. деревня Усошки; | 20.деревня Логатинка; |
| 5. деревня Кугучево; | 21.посёлок Светлый Луч; |
| 6. посёлок Еленка; | 22.деревня Столбы; |
| 7. посёлок Некрасов; | 23.посёлок Шейка; |
| 8. посёлок Окоп; | 24.деревня Шустово; |
| 9. посёлок Первомайский; | 25.деревня Голубково; |
| 10.деревня Подузово; | 26.деревня Женск; |
| 11.посёлок Троян; | 27.село Кашово; |
| 12.посёлок Барсуки; | 28.деревня Лашунь; |
| 13.деревня Высокое; | 29.деревня Мордасово; |
| 14.посёлок Заусье; | 30.деревня Березовичи; |
| 15.посёлок Муравьи; | 31.деревня Тарасово. |
| 16.село Байтичи; |  |

Данные предварительной оценки численности населения Брянской области по городским округам и муниципальным районам на 1 января 2015 года. Проверено 5 февраля 2015. Архивировано из первоисточника 5 февраля 2015г.

| человек |
| --- |
| Муниципальный район | Все | в том числе: |
|  | население | городское | сельское |
| Жирятинский муниципальный район | 7083 | - | 7083 |

Территория района относится к II-В строительно-климатическому району. Расчетная температура для отопления составляет-260С. Расчетная температура для вентиляции составляет -140С. Продолжительность отопительного периода принимается 205 дней. Данные приведены в соответствии со СНиП 23-01-99 («Строительная климатология», 2000г.).

В таблице представлены номера кадастровых кварталов на основании данных Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и площади населенных пунктов согласно Реестра административно-территориальных единиц, сельсоветов (поссоветов, населенных пунктов Брянской области по Распоряжению Администрации Брянской области № 383-р.

Кадастровые номера и площади населенных пунктов Жирятинского муниципального района.

| №п/п | Наименование населенного пункта | Кадастровый номер | Расстояние от населенного пункта до административного центра, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Воробейня | 32:07:0090501 | 17,0 |
| 2 | д. Бобыничи | 32:07:0090301 | 3,0 |
| 3 | д. Болотихово | 32:07:0091201 | 7,0 |
| 4 | д. Буда | 32:07:0090201 | 5,0 |
| 5 | пос. Гигант | 32:07:0090101 | 9,0 |
| 6 | пос. Добропушкинский | 32:07:0090601 | 2,0 |
| 7 | с. Ишово | 32:07:0091101 | 6,0 |
| 8 | д. Казаново | 32:07:0090801 | 3,0 |
| 9 | д. Косачи | 32:07:0091001 | 3,0 |
| 10 | пос. Маяк | 32:07:0091401 | 12,0 |
| 11 | д. Ратное | 32:07:0091301 | 9,0 |
| 12 | д. Садовичи | 32:07:0090401 | 5,0 |
| 13 | д. Санники | 32:07:0090701 | 4,0 |
| 14 | д. Усошки | 32:07:0090801 | 3,0 |
| 15 | с. Высокое | 32:07:0050301 | 5,0 |
| 16 | д. Голубково | 32:07:0050101 | 12,0 |
| 17 | д. Женск | 32:07:0060305 | 9,0 |
| 18 | с. Кашово | 32:07:0060305 | 10,0 |
| 19 | д. Лашунь | 32:07:0050201 | 11,0 |
| 20 | д. Мордасово | 32:07:0050401 | 7,0 |
| 21 | д. Колодня | 32:07:0140301 | 8,0 |
| 22 | д. Горицы | 32:07:0140401 | 11,0 |
| 23 | д. Кугучево | 32:07:0140101 | 8,0 |
| 24 | д. Ожеги | 32:07:0140201 | 6,0 |
| 25 | с. Синьково | 32:07:0140501 | 11,0 |
| 26 | с. Жирятино | 32:07:0180708 | 50,0 |
| 27 | с. Байтичи (Бойтичи) | 32:07:0180401 | 7,0 |
| 28 | д. Горбачи | 32:07:0180501 | 7,0 |
| 29 | д. Колычово | 32:07:0180901 | 3,0 |
| 30 | д. Комягино | 32:07:0181001 | 1,0 |
| 31 | д. Клинок | 32:07:0070101 | 6,0 |
| 32 | д. Литовники | 32:07:0180101 | 4,0 |
| 33 | хут. Никольский | 32:07:0181101 | 6,0 |
| 34 | д. Павловичи | 32:07:0180301 | 2,0 |
| 35 | д. Пашково | 32:07:0180201 | 4,0 |
| 36 | с. Творишичи | 32:07:0180801 | 2,0 |
| 37 | с. Кульнево | 32:07:0120901 | 5,0 |
| 38 | д. Гнездиличи | 32:07:0120401 | 9,0 |
| 39 | пос. Еленка | 32:07:0120601 | 17,0 |
| 40 | д. Зикеево | 32:07:0121201 | 8,0 |
| 41 | пос. Некрасов | 32:07:0120201 | 17,0 |
| 42 | пос. Новосоветский | 32:07:0121001 | 6,0 |
| 43 | пос. Окоп | 32:07:0121101 | 8,0 |
| 44 | пос. Первомайский | 32:07:0120801 | 17,0 |
| 45 | д. Подузово | 32:07:0120501 | 9,0 |
| 46 | с. Рубча | 32:07:0120701 | 13,0 |
| 47 | д. Соколья Слобода | 32:07:0120101 | 17,0 |
| 48 | пос. Троян | 32:07:0120301 | 15,0 |
| 49 | с. Княвичи | 32:07:0030301 | 5,0 |
| 50 | д. Березовичи | 32:07:0030201 | 5,0 |
| 51 | д. Тарасово | 32:07:0030101 | 7,0 |
| 52 | с. Морачово (Морачево) | 32:07:0010301 | 18,0 |
| 53 | д. Дорохово | 32:07:0020105 | 2,0 |
| 54 | д. Издежичи | 32:07:0010201 | 2,0 |
| 55 | д. Логатинка | 32:07:0010701 | 3,0 |
| 56 | пос. Светлый Луч | 32:07:0010501 | 2,0 |
| 57 | д. Столбы | 32:07:0010101 | 8,0 |
| 58 | пос. Шейка | 32:07:0010801 | 4,0 |
| 59 | д. Шустово | 32:07:0020103 | 5,0 |
| 60 | с. Норино | 32:07:0070501 | 12,0 |
| 61 | с. Анохово | 32:07:0070801 | 15,0 |
| 62 | пос. Барсуки | 32:07:0070301 | 16,0 |
| 63 | д. Высокое | 32:07:0280302 | 15,0 |
| 64 | пос. Заусье | 32:07:0070201 | 15,0 |
| 65 | с. Клинок | 32:07:0070101 | 15,0 |
| 66 | д. Мехово | 32:07:0070401 | 13,0 |
| 67 | пос. Муравьи | 32:07:0070601 | 15,0 |
| 68 | д. Харабочи | 32:07:0070901 | 19,0 |
| 69 | с. Савлуково | 32:07:0160201 | 7,0 |
| 70 | д. Елисеевичи | 32:07:0160401 | 13,0 |
| 71 | д. Кучеево | 32:07:0160101 | 4,0 |
| 72 | д. Макарово | 32:07:0160301 | 10,0 |
| 73 | д. Новое Каплино | 32:07:0200301 | 15,0 |
| 74 | д. Заречная | 32:07:0200501 | 9,0 |
| 75 | с. Княжичи | 32:07:0200401 | 10,0 |
| 76 | д. Старое Каплино | 32:07:0200201 | 14,0 |
| 77 | с. Страшевичи | 32:07:0200101 | 16,0 |

Населенные пункты муниципального района с централизованной системой водоснабжения.

| Наименование населенного пункта | Количество артскважин в населенном пункте, шт | Количество водозаборных колонок, шт. | Численность населения 2014 год, человек | Водоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| село Жирятино | 4 арт.скважины в эксплуатации и 2 арт.скважины законсервированы | 11 | 2537 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| деревня Елисеевичи | 1 | 3 | 24 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| деревня Заречная | 1 законсервирована | - | 115 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| село Княжичи | 1 законсервирована | - | 11 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| деревня Колычово | 1 | 5 | 67 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| деревня Комягино | 2 | 6 | 362 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| деревня Кучеево | 1 | 1 | 26 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| деревня Макарово | 1 | 4 | 51 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| хутор Никольский | 1 | 1 | 20 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| деревня Новое Каплино | 1 | 3 | 245 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| деревня Павловичи | 1 | 3 | 52 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| село Савлуково | 1 | 7 | 306 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| деревня Старое Каплино | 1 | 4 | 472 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| село Страшевичи | 1 | 9 | 127 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| село Морачево | 2 | 4 | 245 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| село Княвичи | 1 | 2 | 303 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| село Высокое | 2 | 2 | 275 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| село Воробейня | 2 | 3 | 262 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| деревня Буда | 1 | 1 | 277 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| село Кульнево | 1 | 4 | 178 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| посёлок Новосоветский | 1 | 2 | 80 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| село Норино | 1 | - | 228 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| деревня Мехово | 1 | 3 | 93 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| деревня Горицы | 1 | 2 | 43 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| село Синьково | 1 | 2 | 64 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| деревня Колодня | 2 | 6 | 374 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| деревня Ожеги | 1 | - | 46 | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| Итого | 37 | 88 | 6883 |  |

Заключение: 92,3% населения муниципального района проживает в населенных пунктах с централизованной системой водоснабжения, где гарантирующим поставщиком в данной сфере является МУП «Жирятинское ЖКУ». Подача воды жителям ведется непосредственно в дома, частично из водоразборных колонок.

1.2. описание территорий муниципального района, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Водоснабжение потребителей Жирятинского муниципального района осуществляется как централизованными, так и децентрализованными системами. Подача воды жителям ведется непосредственно из водоразборных колонок и колодцев. Децентрализованным образом осуществляется водоснабжение следующих населенных пунктов:

| Жирятинское сельское поселение | Воробейнское сельское поселение | Морачевское сельское поселение |
| --- | --- | --- |
| село Байтичи | село Анохово | посёлок Маяк | деревня Березовичи |
| деревня Горбачи | посёлок Барсуки | посёлок Муравьи | деревня Голубково |
| деревня Заречная ( т.к. артскважина не эксплуатируется) | деревня Бобыничи | посёлок Некрасов | деревня Дорохово |
| деревня Клинок | деревня Болотихово | посёлок Окоп | деревня Женск |
| село Княжичи ( т.к. артскважина не эксплуатируется) | деревня Высокое | посёлок Первомайский | деревня Издежичи |
| деревня Литовники | посёлок Гигант | деревня Подузово | село Кашово |
| деревня Пашково | деревня Гнезделичи | деревня Ратное | деревня Лашунь |
| село Творишичи | посёлок Добропушкинский | село Рубча | деревня Логатинка |
|  | посёлок Еленка | деревня Садовичи | деревня Мордасово |
|  | посёлок Заусье | деревня Санники | посёлок Светлый Луч |
|  | деревня Зикеево | деревня Соколья Слобода | деревня Столбы |
|  | село Ишово | посёлок Троян | деревня Тарасово |
|  | деревня Казаново | деревня Усошки | посёлок Шейка |
|  | село Клинок | деревня Харабочи | деревня Шустово |
|  | деревня Косачи | деревня Кугучево |  |

Вода в водоразборных колонках пресная, питьевая. Глубина водозабора составляет от 5 до 30 метров.

Следует отметить, что в населенных пунктах: деревня Горбачи, деревня Пашково, посёлок Барсуки, посёлок Заусье, посёлок Маяк, посёлок Некрасов, посёлок Окоп, деревня Подузово, деревня Кугучево, деревня Березовичи, деревня Голубково, деревня Дорохово, деревня Женск, село Кашово, деревня Логатинка, деревня Тарасово, посёлок Шейка, деревня Шустово отсутствует постоянно проживающее население (по статистическим данным 2014 года).

1.3. описание технологической зоны водоснабжения

Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения
(утв. постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782) вводят понятие «технологическая зона централизованного водоснабжения». Согласно данному понятию, в Жирятинском муниципальном районе выделяются 27 технологических зон:

| № п/п | Наименование технологической зоны водоснабжения | № п/п | Наименование технологической зоны водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Жирятино | 15 | село Морачево |
| 2 | деревня Елисеевичи | 16 | село Княвичи |
| 3 | деревня Заречная | 17 | село Высокое |
| 4 | село Княвичи | 18 | село Воробейня |
| 5 | деревня Колычово | 19 | деревня Буда |
| 6 | деревня Комягино | 20 | село Кульнево |
| 7 | деревня Кучеево | 21 | посёлок Новосоветский |
| 8 | деревня Макарово | 22 | село Норино |
| 9 | хутор Никольский | 23 | деревня Мехово |
| 10 | деревня Новое Каплино | 24 | деревня Горицы |
| 11 | деревня Павловичи | 25 | село Синьково |
| 12 | село Савлуково | 26 | деревня Колодня |
| 13 | деревня Старое Каплино | 27 | деревня Ожеги |
| 14 | село Страшевичи |  |  |

Показатели значения напора воды

Фактические значения давления воды соответствует СП 30.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий») и  составляют 1,8-3,0 кгс/см2.

1.4. результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения

Водоснабжение населения, бюджетных организаций и прочих потребителей Жирятинского района осуществляется из подземных источников (артезианских скважин).

В  настоящее время балансодержателем объектов водоканализационного хозяйства муниципального образования является  Администрация Жирятинского района. Обслуживание централизованных систем водоснабжения осуществляется МУП «Жирятинское ЖКУ».

В аренде МУП «Жирятинское ЖКУ»  находятся следующие объекты водоснабжения муниципального образования:

- 37 артезианских скважин (в том числе 4 законсервированы);

- 24 водонапорные башни;

- общая протяженность водопроводных сетей -  85,4 км.

По данным МУП «Жирятинское ЖКУ»  качество питьевой воды соответствует основным показателям физико-химических и бактериологических свойств воды водозаборов, то есть гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Обеспеченность жилого фонда водой составляет порядка 90%.

Гидрогеологическая характеристика   водозаборных сооружений.

Подземные воды приурочены к коренным и к четвертичным отложениям.

Четвертичные флювиогляциальные и аллювиальные осадки содержат грунтовые поровые и порово-пластовые воды; моренные – грунтовые воды типа «верховодки», имеющей локальный и сезонный характер распространения.

Согласно существующего гидрогеологического районирования, район расположен в Центральном подрегионе, где основное значение для централизованного водоснабжения имеет верхнемеловой водоносный комплекс, повсеместно распространенный на территории Жирятинского района.

Водовмещающими породами являются трещиноватые отложения мергельно-меловатой толщи.

Глубина залегания подземных вод составляет 10-50м.

Воды пресные гидрокарбонатно-кальциевые, обладают хорошими питьевыми качествами, минерализация их 0,2-0,4 г/л.

Для индивидуального водоснабжения в сельской местности (через колодцы и родники) воды характеризуются минерализацией 0,2 – 0,4 г/л, гидрокарбонатным, магниево-кальциевым составом, умеренной жесткостью, иногда агрессивны по отношению к некоторым маркам бетона. Они наиболее подвержены загрязнению.

Основным эксплуатируемым водоносным горизонтом является водоносный турон-сантонский карбонатный комплекс. Он играет одну из самых главных ролей в хозяйственно-питьевом водоснабжении населения Брянской области. Комплекс имеет практически повсеместное распространение. Рекомендуемая глубина скважин для эксплуатации – 50-180 м. Воды турон-сантонского карбонатного комплекса не защищены от поверхностного загрязнения, региональное водоупорное перекрытие отсутствует.

По химическому составу подземные воды турон-сантонского  карбонатного комплекса, в основном гидрокарбонатные натриево-кальциевые с минерализацией 0,4-0,7 г/дм3. По водородному показателю воды слабо щелочные с рН 6,8 – 7,5. В основном, воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Характеристика водозаборных сооружений

| № п/п | наименование населенного пункта | номер скважины по ГВК | номер скважины "Недропольз." | год ввода в эксплуата-цию | Глубина скважины, м | Абс. отметка, м | Глубина до воды,м | Глубина залегания кровли горизонта, м | индекс водоносного горизонта | Водовмещаю-щие породы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Жирятино, ул. Ленина | 15200915 | 1 | 1956 | 50 | 187 | 20 | 38 | K2t-st | мергель, мел |
| 2 | с. Жирятино, ул. Больничная | 15200970 | 2 | 1973 | 55 | 186 | 18 | 35 | K2t-st | мел |
| 3 | с. Жирятино, ул. Строительная | 15200969 | 3 | 1988 | 50 | 186 | 18 | 35 | K2t-st | мел |
| 4 | с. Жирятино, ул. Молодежная | 15200971 | 4 | 1988 | 50 | 202 | 25 | 50 | K al-s | песок |
| 5 | с. Жирятино, ул. Строительная | 15200974 | 5 | 1991 | 50 | 181 | 24 | 38 | K2t-st | мел |
| 6 | с. Жирятино, ул. Молодежная | 15200973 | 6 | 1991 | 50 | 181 | 24 | 38 | K2t-st | мел |
| 7 | д. Комягино, ул. Трудовая | 15205927 | 7 | 1966 | 35 | 170 | 9 | 26 | K2t-st | мел |
| 8 | д. Комягино | 15205884 | 8 | 2001 | 45 | 177 | 15 | 23 | K2t-st | мел |
| 9 | с. Страшевичи | 15200933 | 9 | 1979 | 45 | 193 | 17 | 37 | K al-s | песок |
| 10 | с. Новое Каплино | 15200929 | 10 | 1974 | 33 | 176 | 13 | 35 | K al-s | песок |
| 11 | д. Старое Каплино | 15206078 | 11 | 1974 | 55 | 186 | 11 | 18,5 | K2t-st | мергель |
| 12 | д. Заречная | 15200935 | 12 | 1974 | 31 | 178 | 9,5 | 27 | K2t-st | мел |
| 13 | д. Колычево | 15200923 | 13 | 1981 | 45 | 171 | 10 | 25 | K al-s;K2t-st | песок |
| 14 | с. Княжичи | 15200934 | 14 | 1973 | 25 | 178 | 5,5 | 20,5 | K2t-st | мел |
| 15 | д. Павловичи | 14200919 | 15 | 1958 | 48 | 185 | 15 | 37 | K2t-st | мел |
| 16 | д. Кучеево | 15200942 | 16 | 1956 | 56 | 199 | 24 | 44 | K2t-st | мел |
| 17 | с. Савлуково | 15200937 | 17 | 1971 | 46 | 172 | 37 | 37 | K2t-st | мел |
| 18 | д. Макарово | 15206082 | 18 | 1991 | 53 | 181 | 24 | 41 | K2t-st | мел |
| 19 | д. Елисеевичи | 15200940 | 19 | 1962 | 53 | 175 | 25 | 42 | K2t-st | мел |
| 20 | хут. Никольский | 15200925 | 20 | 1981 | 57 | 190 | 7 | 40 | K2t-st | мергель, мел |
| 21 | с. Морачево | 15200959 | 21 | 1977 | 75 | 205 | 20 | 73 | K2t-st | песок |
| 22 | с. Морачево | 15200960 | 22 | 1984 | 93 | 208,5 | 20 | 60 | K al-s | мел, песок |
| 23 | с. Княвичи | 15200951 | 23 | 1966 | 65,5 | 201 | 13 | 56 | K2t-st | мел |
| 24 | с. Высокое | 15200945 | 24 | 1984 | 64 | 191 | 26 | 30 | K2t-st | мергель, мел |
| 25 | с. Высокое | 15200944 | 25 | 1969 | 64 | 191 | 17 | 51 | K2t-st | мел |
| 26 | с. Воробейня | 15200905 | 26 | 1955 | 60 | 177 | 4,6 | 48 | K2t-st | мел |
| 27 | с. Воробейня | 15200904 | 27 | 1962 | 54 | 180 | 4 | 44 | K2t-st | мел |
| 28 | д. Буда | 15204591 | 28 | 1989 | 75 | 197 | 15 | 55 | K2t-st | мергель, мел |
| 29 | с. Кульнево | 15200887 | 29 | 1964 | 55 | 185 | 14 | 25 | K2t-st | мергель, мел |
| 30 | п. Новосоветский | 15206076 | 30 | 1984 | 45 | 170 | 5 | 26 | K2t-st | мел |
| 31 | с. Норино | 15200913 | 31 | 1974 | 75 | 190 | 15 | 50 | K2t-st | мергель, мел |
| 32 | д. Мехово | 15200908 | 32 | 1963 | 60 | 188 | 6,5 | 22 | K2t-st | мергель |
| 33 | д. Горицы | 15200899 | 33 | 1966 | 65 | 175 | 42 | 25 | K2t-st | мел |
| 34 | с. Синьково | 15206136 | 34 | 1978 | 52 | 173 | 18 | 37 | K2t-st | мел |
| 35 | д. Колодня | 15200896 | 35 | 1963 | 43,5 | 169 | 12 | 33,5 | K2t-st | мел |
| 36 | д. Колодня | 15206086 | 36 | 1992 | 53 | 178 | 10 | 26 | K2t-st | мергель, мел |
| 37 | д. Ожеги | 15203093 | 37 | 1978 | 55 | 180 | 18 | 38 | K2t-st | мергель, мел |

Все скважины расположены в границах населенных пунктов Жирятинского муниципального района.

Все артезианские скважины обеспечены зонами санитарной охраны (ЗСО)  l-го пояса, радиусом 25 м.

Показатели проектируемой производительности эксплуатируемых водозаборных сооружений Жирятинского района

| наименование населенного пункта | дебит, м3/час | водоотбор, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| с. Жирятино и д. Комягино | 72,0 | 393,0 |
| с. Княвичи | 1,0 | 23,0 |
| д. Заречная | 1,6 | 38,0 |
| с. Страшевичи | 0,6 | 15,0 |
| с. Новое Каплино | 2,3 | 54,0 |
| д. Старое Каплино | 2,7 | 65,0 |
| д. Колычево | 10,0 | 8,0 |
| д. Павловичи | 0,9 | 21,0 |
| д. Кучеево | 10,0 | 3,0 |
| с. Савлуково | 1,7 | 40,0 |
| д. Макарово | 0,2 | 4,0 |
| д. Елисеевичи | 6,5 | 3,0 |
| хут. Никольский | 0,1 | 3,0 |
| с. Морачево | 20,0 | 23,0 |
| с. Княвичи | 1,0 | 23,0 |
| с. Высокое | 1,0 | 23,0 |
| с. Воробейня | 1,0 | 23,0 |
| д. Буда | 6,3 | 19,0 |
| с. Кульнево | 10,0 | 20,0 |
| п. Новосоветский | 0,2 | 5,0 |
| с. Норино | 4,0 | 24,0 |
| д. Мехово | 6,3 | 2,0 |
| д. Горицы | 6,3 | 2,0 |
| с. Синьково | 0,2 | 4,0 |
| д. Колодня | 1,4 | 33,0 |
| д. Ожеги | 0,2 | 4,0 |
| Итого | 167,15 | 875,00 |

Соотношение производительности и фактического подъема ВЗУ.

| водоотбор, м3/час |
| --- |
| дебит | факт (2013 год) |
| 167,15 | 35,54 |

Заключение: проектируемой производительности скважин в целом по муниципальному району достаточно для бесперебойного водоснабжения потребителей. Имеется резерв 80% в целом по поселению.

В среднем технический износ артезианских скважин достигает 70%. Ежегодно процент технического износа водозаборных сооружений увеличивается в среднем на 5-10%. В виду того, что ежегодно проводятся мероприятия по замене отработавшего свой срок оборудования и ветхих сетей, водозаборные сооружения находятся в работоспособном состоянии и выполняют основную функцию по бесперебойному обеспечению потребителей водоснабжением.

Характтеристика эксплуатируемых водонапорных башен.

| наименование населенного пункта | Марка водонапорной башни | Количество ВБР, шт |
| --- | --- | --- |
| с. Жирятино и д. Комягино | ВБР-25 | 5 |
| д. Колычево | ВБР-15 | 1 |
| д. Кучеево | ВБР-15 | 1 |
| д. Елисеевичи | ВБР-15 | 1 |
| с. Морачево | ВБР-25 | 1 |
|  | ВБР-20 | 1 |
| с. Княвичи | ВБР-20 | 1 |
| с. Высокое | ВБР-20 | 2 |
| с. Воробейня | ВБР-15 | 1 |
| д. Буда | ВБР-15 | 1 |
| с. Кульнево | ВБР-15 | 1 |
| п. Новосоветский | ВБР-15 | 1 |
| с. Норино | ВБР-20 | 1 |
| д. Мехово | ВБР-15 | 1 |
| д. Горицы | ВБР-15 | 1 |
| с. Синьково | ВБР-15 | 1 |
| д. Колодня | ВБР-20 | 2 |
| д. Ожеги | ВБР-15 | 1 |
| Итого |  | 24 |

В среднем технический износ артезианских скважин в 2014 году  составляет 75%.

Техническая характеристика водонапорных башен

Водонапорная башня Рожновского ВБР-15м3

|  | • Диаметр бака,мм - 2400 • Высота бака, мм - 3500 • Высота опоры, м - 15, 18 • Диаметр опоры, мм - 1020 |
| --- | --- |

Водонапорная башня Рожновского  ВБР-25м3

|  | • Диаметр бака,мм - 2400 • Высота бака, мм - 5000 • Высота опоры, м - 9, 12, 15, 18 • Диаметр опоры, мм - 1020 |
| --- | --- |

Характеристика контрольно-измерительных приборов учета добычи подземных вод.

| № п/п | наименование населенного пункта | номер скважины по ГВК | Марка установленного насосного оборудования | Марка водосчетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Жирятино, ул. Ленина | 15200915 | ЭЦВ-6-16-90 | ВСХ-20 |
| 2 | с. Жирятино, ул. Больничная | 15200970 | ЭЦВ-6-16-90 | ВСХ-20 |
| 3 | с. Жирятино, ул. Строительная | 15200969 | ЭЦВ-6 | не установлен |
| 4 | с. Жирятино, ул. Молодежная | 15200971 | ЭЦВ-6-10-80 | ВСКМ - 90 |
| 5 | с. Жирятино, ул. Строительная | 15200974 | ЭЦВ-6-10-140 | ВСХ-20 |
| 6 | с. Жирятино, ул. Молодежная | 15200973 | не установлен | не установлен |
| 7 | д. Комягино, ул. Трудовая | 15205927 | ЭЦВ-6-10-110 | не установлен |
| 8 | д. Комягино | 15205884 | ЭЦВ-6-10-110 | ВСХ-20 |
| 9 | с. Страшевичи | 15200933 | ЭЦВ-6 | СКБ-40 |
| 10 | с. Новое Каплино | 15200929 | ЭЦВ-6 | СКБ-40 |
| 11 | д. Старое Каплино | 15206078 | ЭЦВ-6 | ВСКМ - 90 |
| 12 | д. Заречная | 15200935 | ЭЦВ-6 | не установлен |
| 13 | д. Колычево | 15200923 | ЭЦВ-6-10-80 | СКБ-40 |
| 14 | с. Княвичи | 15200934 | ЭЦВ-6 | не установлен |
| 15 | д. Павловичи | 14200919 | ЭЦВ-6 | не установлен |
| 16 | д. Кучеево | 15200942 | ЭЦВ-6-10-80 | не установлен |
| 17 | с. Савлуково | 15200937 | ЭЦВ-6 | СВК 15-3-2 |
| 18 | д. Макарово | 15206082 | ЭЦВ-6 | не установлен |
| 19 | д. Елисеевичи | 15200940 | ЭЦВ-6-6,5-65 | не установлен |
| 20 | хут. Никольский | 15200925 | ЭЦВ-6 | не установлен |
| 21 | с. Морачево | 15200959 | ЭЦВ-6-10 | не установлен |
| 22 | с. Морачево | 15200960 | ЭЦВ-6-10 | не установлен |
| 23 | с. Княвичи | 15200951 | ЭЦВ-6 | не установлен |
| 24 | с. Высокое | 15200945 | ЭЦВ-6 | не установлен |
| 25 | с. Высокое | 15200944 | ЭЦВ-6 | не установлен |
| 26 | с. Воробейня | 15200905 | ЭЦВ-6 | не установлен |
| 27 | с. Воробейня | 15200904 | ЭЦВ-6 | не установлен |
| 28 | д. Буда | 15204591 | ЭЦВ-6-6,3-85 | не установлен |
| 29 | с. Кульнево | 15200887 | ЭЦВ-6-10-80 | не установлен |
| 30 | п. Новосоветский | 15206076 | ЭЦВ-6 | не установлен |
| 31 | с. Норино | 15200913 | ЭЦВ-4-4-70 | не установлен |
| 32 | д. Мехово | 15200908 | ЭЦВ-6-6,3-85 | не установлен |
| 33 | д. Горицы | 15200899 | ЭЦВ-6-6,3-85 | не установлен |
| 34 | с. Синьково | 15206136 | ЭЦВ-6 | не установлен |
| 35 | д. Колодня | 15200896 | ЭЦВ-6 | не установлен |
| 36 | д. Колодня | 15206086 | ЭЦВ-6 | не установлен |
| 37 | д. Ожеги | 15203093 | ЭЦВ-6 | не установлен |

В соответствии со статьей 13 Федерального закона о 23.11.2009 №261–ФЗ   «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации» производимые, передаваемые и потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета, используемых энергетических ресурсов.

Однако, только 30%  водозаборных сооружений оснащены контрольно-измерительными приборами по учету расходов поднятой воды (водосчетчики).

Заключение: учет добычи подземных вод ведется по приборам учета не на всех водозаборных сооружениях муниципального района, что не позволяет корректно контролировать подъем холодной воды, потери при производстве и транспортировке, а так же  реализацию данного ресурса потребителям.

Замеры пьезометрического уровня подземных вод производятся при подъеме насосов или выполнении ремонтных работ в скважинах.

Все ВЗУ  оснащены приборами учета фактически затраченной электрической энергии, необходимой для подъема воды.

Для добычи питьевой воды из скважин используются насосы типа: погружной  многоступенчатый с вертикальным расположением вала - ЭЦВ, расположенные в стволах водозаборных скважин.

Вода из скважин при помощи электропогружных насосов марки      ЭЦВ подается по водопроводной подземной сети, выполненной  из сертифицированных стальных труб, в резервуар и далее по водоводам к уличным разводящим водопроводным сетям.

Характеристика параметров установленных насосов марки ЭЦВ

| Марка насоса | Параметры насоса |
| --- | --- |
|  | Q м3/ч | H м | N кВт |
| ЭЦВ6-6,3-85 | 6,3 | 85 | 3 |
| ЭЦВ6-16-90 | 16 | 90 | 6,3 |
| ЭЦВ6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| ЭЦВ6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |
| ЭЦВ6-6,5-65 | 6,5 | 65 | 2,2 |
| ЭЦВ6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |

Рекомендовано проведение диагностики насосного оборудования, отработанного более трех лет.

1.5. показатели качества питьевой воды

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению ТОТУ Роспотребнадзора по Брянской области в Почепском, Трубчевском, Погарском и Жирятинском районах, качество питьевой воды после очистки по содержанию железа, мутности и жесткости соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» соблюдены величины допустимого уровня по показателям, не более:

- содержание железа 0,3 мг/л (ГОСТ 4011-72);

- мутность 1,5 мг/куб.дм (ГОСТ 3351-74);

- жесткость  7,0 мг.экв./куб.дм (ГОСТ Р 52407-2005).

Контроль качества питьевых вод осуществляется по 10 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы производственного котроля качества питьевой воды и графика, утвержденного органами Роспотребнадзора.

Выписка из протоколов анализов за 2014 год.

| местрасположение артскважины | мутность, мг/куб.дм | железо, мг/л | жесткость, мг.экв./куб.дм |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Жирятино | 2,5±0,5 | 0,78±0,5 | 6,4±1,0 |
| д. Елисеевичи | 2,0±0,1 | 0,75±0,5 | 6,2±1,0 |
| д. Колычево | 2,0±0,5 | 0,79±0,4 | 6,3±1,0 |
| д. Комягино | 2,1±0,4 | 0,76±0,9 | 6,4±1,0 |
| д. Кучеево | 2,0±0,5 | 0,75±0,5 | 6,4±1,0 |
| д. Макарово | 2,3±0,5 | 0,78±0,4 | 6,3±1,0 |
| хут. Никольский | 2,0±0,5 | 0,77±0,5 | 6,2±1,0 |
| с. Новое Каплино | 2,0±0,4 | 0,78±0,5 | 6,2±1,0 |
| д. Павловичи | 2,1±0,5 | 0,75±0,5 | 6,4±1,0 |
| с. Савлуково | 10,0±2,0 | 0,94±0,24 | 6,9±1,0 |
| д. Старое Каплино | 2,5±0,5 | 1,06±0,26 | 6,6±1,0 |
| с. Страшевичи | 2,4±0,5 | 1,05±0,25 | 6,3±1,0 |

1.6.энергоэффективность водоснабжения муниципального района

Основным и единственным показателем, характеризующим энергетическую эффективность хозяйствования ВКХ и состояния оборудования, является удельный расход электроэнергии (УРЭ) на один метр кубический поднятой воды из водозаборного сооружения.

Расчет удельной нормы электрической энергии.

| наименование населенного пункта | 2012 год, тыс.м3/год. | 2013 год, тыс.м3/год. | 2012 год, тыс.кВт | 2013 год, тыс.кВт | удельная норма электроэнергии 2012 год, кВт/м3 | удельная норма электроэнергии 2013 год, кВт/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Жирятино и д. Комягино | 122,35 | 338,80 | 170,02 | 114,76 | 1,39 | 0,34 |
| с. Новое Каплино | 2,50 | 19,70 | 3,86 | 5,57 | 1,54 | 0,28 |
| д. Старое Каплино | 23,60 | 23,60 | 34,93 | 28,46 | 1,48 | 1,21 |
| д. Колычево | 1,03 | 2,80 | 4,55 | 5,67 | 4,41 | 2,03 |
| д. Павловичи | 0,28 | 3,90 | 0,00 | 2,61 | 0,01 | 0,67 |
| д. Кучеево | 0,39 | 1,00 | 2,18 | 5,32 | 5,65 | 5,32 |
| с. Савлуково | 10,66 | 14,65 | 6,84 | 8,46 | 0,64 | 0,58 |
| д. Макарово | 0,84 | 1,56 | 2,43 | 4,23 | 2,89 | 2,71 |
| д. Елисеевичи | 0,38 | 1,00 | 1,08 | 1,17 | 2,83 | 1,17 |
| хут. Никольский | 0,28 | 1,10 | 0,55 | 0,12 | 2,00 | 0,10 |
| с. Морачево | 4,56 | 8,57 | 12,88 | 13,16 | 2,82 | 1,54 |
| с. Княвичи | 9,46 | 8,40 | 7,22 | 8,79 | 0,76 | 1,05 |
| с. Высокое | 5,23 | 8,26 | 5,59 | 5,59 | 1,07 | 0,68 |
| Итого | 181,55 | 480,74 | 252,12 | 203,91 | 1,39 | 0,42 |

Анализ динамики удельной нормы электрической энергии за 2012-2013 г.г. в целом по ВЗУ Жирятинского района показывает, что  удельный расход электрической энергии на м3 добываемой воды снижается и находится в пределах нормативного значения. Однако, имеется превышение удельной нормы расхода электроэнергии в разрезе водозаборных сооружений, так в 2013 году ВЗС д. Кучеево удельная норма электроэнергии составляет 5,32 кВт/м3. Рекомендовано проведение диагностики насосного оборудования.

Динамика удельной нормы электрической энергии за 2012-2013 г.г.

1.7. состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей

Общая протяженность водоводов и уличной водопроводной сети муниципального районав однотрубном исчислении – 85,4 км. Водопроводная сеть представлена диаметрами труб 25 – 200 мм. Не все участки водопроводной сети муниципального района находятся в работоспособном состоянии. Отдельные участки водопроводной сети требуют полной замены в связи с их износом (до 100%) и длительным сроком эксплуатации (водопроводные сети  1970-х годов прокладки).

В  Жирятинском районе ежегодно проводятся мероприятия по реконструкции и замене водопроводных сетей.

Перечень протяженности эксплуатируемого трубопопровода сетей водоснабжения

| месторасположение водопровода | протяженность, км | износ водопроводных сетей, % |
| --- | --- | --- |
| с. Жирятино | 12,5 | 60 |
| д. Колычево | 3,0 | 100 |
| д. Комягино | 5,2 | 40 |
| х. Никольский | 1,0 | 100 |
| д. Павловичи | 1,9 | 90 |
| с. Творишичи | 0,1 | 5 |
| с. Савлуково | 4,8 | 100 |
| д. Елисеевичи | 2,4 | 100 |
| д. Кучеево | 2,5 | 90 |
| д. Макарово | 2,8 | 90 |
| д. Новое Каплино | 1,5 | 25 |
| д. Старое Каплино | 4,0 | 100 |
| с. Страшевичи | 2,0 | 100 |
| с. Морачево | 4,1 | 90 |
| с. Высокое | 3,6 | 70 |
| с. Княвичи | 3,5 | 80 |
| с. Воробейня | 2,4 | 60 |
| д. Буда | 3,0 | 50 |
| с. Кульнево | 3,6 | 60 |
| п. Новосоветский | 3,9 | 70 |
| с. Норино | 4,7 | 80 |
| д. Мехово | 1,8 | 70 |
| д. Горицы | 1,2 | 80 |
| с. Синьково | 3,6 | 80 |
| д. Колодня | 4,4 | 70 |
| д. Ожеги | 0,8 | 80 |
| д. Заречная | 0,1 | 100 |
| с. Княжичи | 1,2 | 100 |
| ИТОГО | 85,4 | 80-90 |

Технический износ водопроводных сетей составляет 80-90%, так как данные водопроводные сети были проложены в 1960-1980 г.г. По причине износа водопроводных сетей и сооружений имеют место случаи аварийных ситуаций.  Аварии на сетях приводят  к перебоям в подаче воды населению. Ежегодно проводятся мероприятия по замене и реконструкции водопроводных сетей, вышедших из эксплуатации. В основном,  это происходит в период выполнения аварийных работ.

Схемой водоснабжения и водоотведения предусматривается на первый этап до 2017 года - замена ветхого водопровода  около 18%  (в натуральном выражении -  15,0 км.).

Необходимо проведение реконструкции водопроводных сетей с заменой на водопровод из некоррозирующего материала. Данные мероприятия позволят содержать систему водоснабжения муниципального района в работоспособном состоянии, полностью  выполняющей функции по бесперебойному обеспечиванию потребителей холодным водоснабжением.

1.8. основные проблемы централизованных систем водоснабжения

В ходе проведения анализа системы водоснабжения существующей организации выявлены следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

2. Низкий уровень внедрения современных материалов для замены изношенных водопроводов.

3. Увеличение протяженности сети с нарастающим % износа.

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

5. Увеличение гидравлических нагрузок за счёт нового строительства.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды исполняютя в установленные сроки.

Безопасность и надежность систем водоснабжения муниципального района.

Надежная и эффективная работа системы водоснабжения является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия муниципального района. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоснабжения является повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Ежегодно проводятся мероприятия по реконструкции действующих водозаборных сооружений, водонапорных башен, водопроводных сетей, что позволяет значительно снизить риск возникновения аварийных ситуаций.

Статистические данные по наличию аварий на водопроводных сетях Жирятинского района.

| период | количество аварий | устранено в течении | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 суток | 1-3 суток | более 3-х суток |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |
| итого 2014 год | - |  |  |  | - |

Согласно приведенным данным, аварийных ситуаций в 2014 году не возникало. Однако, в случаях необходимости  устранения утечек, работы производятся  в течении 4-5 часов в первые сутки их обнаружения.

44%  от всего числа аварийных ситуаций происходят в связи с высоким техническим износом водопроводных сетей.

1.9. перечень лиц, владеющих на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения

Объекты водопроводно-канализационного хозяйства находятся в муниципальной собственности Администрации Жирятинского раона Брянской области.

| Полное наименование организации | Администрация Жирятинского района |
| --- | --- |
| Регион | Брянская область |
| Адрес | 242030, Брянская область, Жирятинский район, с Жирятино, ул Мира, д 10 |
| Контактные телефоны | 3-06-06, 3-15-55 |
| Факс организации | 3-15-91, 3-06-18 e-mail: zhadm@online.debryansk.ru) |

Виды деятельности

Компания Администрация Жирятинского района осуществляет следующие виды деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации):

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование

Государственное управление общего и социально-экономического характера

Государственное управление общего характера

Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера

Деятельность органов местного самоуправления районов, городов, внутригородских районов (Основной вид деятельности)

Реквизиты организации

| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1023201936152 |
| --- | --- |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 3211000703 |
| Код ОКПО (Росстат) | 4980544 |
| Код ОКАТО | 15220814001 |
| Вид собственности | Муниципальная собственность |
| Организационно-правовая форма (ОПФ) | Бюджетные учреждения |
| Вид организации по классификации ОКОГУ | Другие органы местного самоуправления районов, городов, районов в городах |
| Дата регистрации компании | 31 октября 2002 года |
| Регистратор | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ МНС РОССИИ N 4 ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |

2.Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Большая часть жителей муниципального района обеспечена централизованным водоснабжением - 90,5%. Основным направлением дальнейшего развития системы водоснабжения муниципального района будет: подключение потребителей, не имеющих централизованного водоснабжения, к водопроводной сети города, а также повышение надежности работы систем водоснабжения.

Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия муниципального района. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления приоритетными направлениями развития системы водоснабжения являются повышение качества воды и надежности работы сетей и сооружений. Замена ветхих и аварийных  водоводов позволит сократить объемы потерь воды, что повлечет за собой более рациональное использование водных ресурсов.

Для этого необходимо реализовать следующие мероприятия:

- ежегодная очистка и дезинфекция водонапорных башен и водопроводных сетей;

- своевременное  проведение ремонта и реконструкции объектов водоснабжения;

- замена, имеющих большой процент износа, водопроводных сетей  и арматуры;

– соблюдение ограничения хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

2.2. сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города.

Сценарии развития централизованной системы водоснабжения разрабатывается в соответствии с проектом генерального плана Жирятинского района.

В концепции территориальной организации Жирятинского муниципального района Брянской области рассматриваются три сценария прогнозной численности населения: «инерционный», «базовый» и «оптимистичный» варианты прогнозов. В качестве приоритетного  определён  «базовый» сценарий.

Согласно инерционному сценарию, к 2030 г. населения района составит 7,5 тыс. человек. Доля населения моложе трудоспособного возраста составит 13,5%, трудоспособного – 58,5%, старше трудоспособного – 28%.

Базовый сценарий предполагает более высокие развития экономики района. Наиболее благоприятная экономическая ситуация сложится в с. Жирятино что будет способствовать стабилизации численности населения к 2030 г., тенденция сокращения численности населения Воробейнского и Морачевского поселений продолжится. Миграционный приток в районный центр вырастет на 7-10% при одновременном снижении отрицательного роста естественной убыли населения. К 2030 году численность населения в районе увеличится на 10,8%.

Согласно базовому сценарию, к 2030 г. населения района составит 8,0 тыс. чел. Доля населения моложе трудоспособного возраста составит 14%, трудоспособного – 59%, старше трудоспособного – 27%.

Оптимистический сценарий основывается на предположении интенсивного развития экономики района, открытии новых производств, улучшению социальных условий жизни. Общая численность населения в районе составит 8,5 тыс. человек. Основной рост численности населения в перспективе будет обеспечен за счет миграционного воспроизводства и сокращения смертности населения.

Согласно оптимистическому сценарию, к 2030 г. население Жирятинского района составит 8,5 тыс. чел. Доля населения моложе трудоспособного возраста составит 14,3%, трудоспособного – 59,6 %, старше трудоспособного – 26,1%.

Изменение численности населения муниципального районадо 2030 года.

| Численность населения 2014 год, человек | Численность населения на период реализации Схемы ВиВ, тыс. чел. |
| --- | --- |
|  | инерционный сценарий | базовый сценарий | оптимистический сценарий |
| 6,88 | 7,50 | 8,00 | 8,50 |

Согласно генеральному плану, численность населения по базовому сценарию, увеличиться на 16% в целом по муниципальному району.

В настоящей схеме данные показатели используются для расчетов прогнозного баланса потребления питьевой воды и прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды.

Сроки реализации Схемы водоснабжения и водоотведения:

I  этап реализации Схемы ВиВ– 2017 год.

Расчетный период реализации Схемы ВиВ– 2030 год.

Отчетным периодом является 2013 год.

3.Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды

3.1. общий баланс подачи и реализации воды

Общий баланс подачи и реализазии питьевой воды, включая оценку потерь при производстве и транспортировке.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2012 г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего водоснабжение, | тыс. куб.м. | 188,81 | 323,8 |
| 1.1. | Питьевая вода | тыс. куб.м. | 188,81 | 323,8 |
|  | Всего водоснабжающая организация в т.ч. | тыс. куб.м. | 188,81 | 323,8 |
| 1.2. | Потери при производстве и транспортировке | тыс. куб.м. | 7,26 | 12,46 |
| 1.3. | Объем реализации услуг | тыс. куб.м. | 181,55 | 311,34 |

Подъем технической воды из артезианских скважин МУП «Жирятинское ЖКУ»  не осуществляется.

К потерям и затратам воды в процессе передачи, распределения и потребления относятся: утечки,  технологические затраты воды на промывку водопроводных сетей.

Потери воды при транспортировке также возрастают за счет старения трубопроводов и закладываются в нормативы использования воды.

В связи с проведением мероприятий по замене и реконструкции водозаборных сооружения и водопроводных сетей, процент потерь при производстве и транспортировке снижается.

3.2. структурный баланс реализации питьевой по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, бюджетных организаций и прочих потребителей

Количество воды отпущенной потребителям холодного и горячего водоснабжения с централизованным водоснабжением по группам абонентов за последние три года составляет:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего водоснабжение, | тыс. куб.м. | 311,34 |
| 1.1. | Питьевая вода | тыс. куб.м. | 311,34 |
|  | Всего водоснабжающая организация в т.ч. |  | 311,34 |
|  | Объем реализации услуг | тыс. куб.м. | 311,34 |
|  | население | тыс. куб.м. | 264,37 |
|  | Бюджет и прочие потребители | тыс. куб.м. | 46,97 |

Структурный баланс по группам абонентов,%.

Заключение: основным потребителем централизованного водоснабжения является население. Его доля в общем объеме потребления составляет 85%. Бюджетные организации и прочие потребители – 15%.

Структурный баланс водопотребления за 2013 год.

| наименование населенного пункта | 2013 год, тыс. м3/год. | в том числе, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | население | организации |
| с. Жирятино и д. Комягино | 169,40 | 136,90 | 32,50 |
| д. Заречная | 5,30 | 5,30 |  |
| с. Страшевичи | 5,60 | 5,60 |  |
| с. Новое Каплино | 19,70 | 16,00 | 3,70 |
| д. Старое Каплино | 23,60 | 23,60 |  |
| д. Колычево | 2,80 | 2,80 |  |
| д. Павловичи | 3,90 | 3,90 |  |
| д. Кучеево | 1,00 | 1,00 |  |
| с. Савлуково | 14,65 | 12,90 | 1,75 |
| д. Макарово | 1,56 | 1,56 |  |
| д. Елисеевичи | 1,00 | 1,00 |  |
| хут. Никольский | 1,10 | 1,10 |  |
| с. Морачево | 8,57 | 7,97 | 0,60 |
| с. Княвичи | 8,40 | 7,90 | 0,49 |
| с. Высокое | 8,26 | 7,33 | 0,93 |
| с. Воробейня | 8,30 | 6,00 | 2,30 |
| д. Буда | 5,80 | 4,90 | 0,90 |
| с. Кульнево | 6,90 | 5,90 | 1,00 |
| п. Новосоветский | 1,90 | 1,80 | 0,10 |
| с. Норино | 8,50 | 6,80 | 1,70 |
| д. Мехово | 0,90 | 0,90 |  |
| д. Горицы | 0,70 | 0,70 |  |
| с. Синьково | 1,60 | 1,60 |  |
| д. Колодня | 1,90 | 0,90 | 1,00 |
| д. Ожеги | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого | 311,34 | 264,37 | 46,97 |

3.3. сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению (канализации) в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов, применяемых для расчета размера платы при отсутствии приборов учета устанавлюваются управлением государственного
регулирования тарифов Брянской области.

Выписка из Постановления управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 5 декабря 2013 года № 41/2-нвк.

|  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области |
|  |  |  |  | от 5 декабря 2013 года № 41/2-нвк |
| Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, хододному водоснабжению и водоотведению (канализации) в жилых помещенииях многоквартирных домов и жилых домов, применяемых для расчета размера платы при отсутствии приборов учета, для потребителей Брянской области |
|  |  |  |  | куб.метр на 1 человека в месяц |
| Степень благоустройства | При наличии централизованных систем холодного и горячего водоснабжения | При централизованной системе холодного водоснабжения и подогрева холодной воды водонагревательными приборами |
|  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | Водоотведе-ние (канализация) | холодное водоснабжение | водоотведение (канализация) |

V группа (водопровод, ванна, душ)

| Дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, санузел, центральная канализация | 3,58 | 2,51 | 6,09 | 5,7 | 5,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета

Потребители, где установлены приборы учета холодной воды, рассчитываются по показаниям данных приборов, остальные рассчитываются за потребленную воду по нормативу.

Наличие коммерческих приборов учета холодного водоснабжения по состоянию на 01.01.2014 г. в Жирятинском муниципальном районе:

81% всех потребителей расчет за потребленный ресцрс производят по показаниям установленных приборов учета (водосчетчиков).

19% - рассчитываются за потребленную воду по нормативу, установленному управлением государственного регулирования тарифов Брянской области (см. п. 3.3. данной Схемы ВиВ).

Динамика установки коммерческих приборов учета по группам абонентов.

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261 — ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  (ст. 13) производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу Закона № 261-ФЗ, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Заключение: Ежегодно увеличивается число абонентов, рассчитывающихся по приборам учета холодной воды.

3.5. резервы и дефициты  производственных мощностей системы водоснабжения

Показатели проектируемой и фактической производительности водозаборных сооружений по показателям 2013 года

| проектируемая производительность (дебет) | Фактический подъем | Резерв поизводительности, % |
| --- | --- | --- |
| м3/час | м3/сут. | тыс.м3/год | 2013 год, тыс.м3/год |  |
| 167,15 | 4011,60 | 1464,23 | 323,8 | 78 |

Согласно аназизу пректируемой и фактической производительности, резерв производительности составляет всего по водозаборным сооружения муниципального района– 78%. Дефицит по ресурсам отсутствует.

3.6.  прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок до 2030 года с учетом различных сценариев развития муниципального района.

Большая часть жителей муниципального района обеспечена централизованным водоснабжением. Основным направлением дальнейшего развития системы водоснабжения МО будет: подключение потребителей, не имеющих централизованного водоснабжения, к водопроводной сети города, а также повышение надежности работы систем водоснабжения. Для этого необходимы следующие мероприятия: ежегодная очистка и дезинфекция резервуаров и водопроводных сетей, своевременное  проведение ремонта и реконструкции объектов водоснабжения, замена, имеющих большой процент износа, водопроводных сетей  и арматуры.

Проектным решением предусмотрено обеспечение населения муниципального района доброкачественной питьевой водой.

Данной схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрены следующие мероприятия, направленные на перспективное развитие водоснабжения в МО:

- очистка и дезинфекция РЧВ;

- очистка и дезинфекция водопроводных сетей;

- замена водопроводных сетей, отработавших свой нормативный срок;

- строительство новых водопроводных сетей с подключением к существующим водоводам;

- ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры,       установка  счетчиков потребления воды.

Ожидаемое  потребление питьевой  воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

При расчете перспективной водопотребности до расчетного срока - 2030 года  применяются следующие показатели:

1.	Прогнозное увеличение /уменьшение численности населения в муниципальном районе;

2.	Прогнозное водопотребление предприятий  и организаций.

Прогнозное увеличение /уменьшение численности населения:

Изменение численности населения муниципального районадо 2030 года.

Согласно генеральному плану, численность населения по базовому сценарию развития Жирятинского муниципального района, увеличится  на 16% в целом по муниципальному образованию.

Прогнозное среднесуточное потребление питьевой воды на срок до 2030 года с учетом развития муниципального районас учетом подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения.

| муниципальное образование | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СП 30.13330.2012 | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инерционный сценарий развития муниципального района. |
| Жирятинский муниципальный район | жилая застройка | человек | 7500 | 250 | 1875 | ---- | 1875,0 |
| общехозяйственные расходы, 10% от общего объема |  |  |  |  |  | 187,5 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 2062,5 |
| Базовый сценарий развития муниципального района. |
| Жирятинский муниципальный район | жилая застройка | человек | 8000 | 250 | 2000 | ---- | 2000,0 |
| общехозяйственные расходы, 10% от общего объема |  |  |  |  |  | 200,0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 2200,0 |
| Оптимистический сценарий развития муниципального района. |
| Жирятинский муниципальный район | жилая застройка | человек | 8500 | 250 | 2125 | ---- | 2125,0 |
| общехозяйственные расходы, 10% от общего объема |  |  |  |  |  | 212,5 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 2337,5 |

На перспективу приняты следующие источники водоснабжения:

-  артезианские скважины Жирятинского муниципального района.

Расчет прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами

| Наименование | Единицы измерения | Факт 2013г. | 2030г |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации воды | тыс.м3/год. | 311,34 | 857,5 |
| Всего водоснабжающая организация в т.ч. | тыс.м3/год. | 311,34 | 857,5 |
| население (ж/зд) | тыс.м3/год. | 264,37 | 803,00 |
| объекты общественно-делового назначения и прочие потребители | тыс.м3/год. | 46,97 | 54,50 |

Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой  воды при ее транспортировке годовые.

|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2020г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент потерь, % | 4% | 4% | 3,7% | 3,0% | 3,0% |

Данной Схемой планируется снижение потерь при производстве и транспортировке на период реализации – 3,0%  к 2030г. с учетом проведения мероприятий по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения.

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Исходя из анализа перспективного развития муниципального образования, при условии подключения всех абонентов к централизованной системе водоснабжения, проектируемой производительности существующих артезианских скважин - достаточно. В настоящее время производительность ВЗС 4011,6 м3/сут. при плановом водопотреблении базового сценария развития муниципального района - 2350 м3/сут. Однако, в связи с высоким процентом тезнического износа водозаборныз сооружений, данной схемой предусмотрены следующие мероприятия:

- тампонаж законсервированных скважин;

- модернизация эксплуатируемых водозаборных сооружений;

- строительство пяти новых артскважин.

3.7. наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения.

Статусом гарантирующего поставщика в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования может быть наделено МУП «Жирятинское ЖКУ».

МУП «Жирятинское ЖКУ»

Полное наименование «ЖИРЯТИНСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Регион: Брянская область, Жирятинский район

Виды деятельности (по кодам ОКВЭД):
Операции с недвижимым имуществом
   Управление недвижимым имуществом
      Управление эксплуатацией жилого фонда

Дополнительные виды деятельности:
Управление эксплуатацией жилого фонда
Лесозаготовки
Распиловка и строгание древесины, пропитка древесины

Виды продукции (по кодам ОКПД):

Работы по техническому обслуживанию (содержанию) железных дорог
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) внутренних сетей электросвязи, выполняемые по индивидуальным заказам
Инженерная диагностика речных снегосвалок
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) канализационных систем, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Инженерная диагностика регулирующих узлов
Инженерная диагностика центральных тепловых пунктов (ЦТП)

Регистрация компании: 
Организация МУП "ЖИРЯТИНСКОЕ ЖКУ" зарегистрирована 26 июля 2006 года. Регистратор – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Брянской области. 
Организационно-правовая форма:
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения
Классификация по ОКОГУ:
Муниципальные организации
Вид собственности:
Муниципальная собственность
ОГРН: 1063245022312 
ИНН: 3245003981 
КПП: 324501001 
ОКПО: 95278488 
ОКАТО: 152

Телефон: (48344) 3-01-24 
Адрес: 242030, БРЯНСКАЯ область, ЖИРЯТИНСКИЙ район, д. КОМЯГИНО, ул. ПОЛЕВАЯ, д. 320814005

Имеется лицензии на пользование недрами (добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд населения, предприятий, организаций и учреждений) № БРН №80183 ВЭ, БРН №80184 ВЭ.

Недропользователь  (код по ГВК 150762)  имеет право добывать пресные подземные воды из водоносных турон-сантонского карбонатного комплекса и альб-сеноманского терригенного горизонта.

Водоотбор не должен превышать 853 м3/сутки или 311,3 тыс. м3/год, в том числе по водоносным:

- турон-сантонскому карбонатному комплексу 676  м3/сутки или 246,7 тыс. м3/год;

- альб-сеноманскому терригенному горизонту 177 м3/сутки или 64,6 тыс. м3/год.

Расход воды по видам водопользования не должен превышать указанных ниже значений:

- хозяйственно-питьевые нужды населения 689  м3/сутки или 251,7 тыс. м3/год;

- хозяйственно-питьевые нужды учреждений и организаций  103  м3/сутки или 37,7 тыс. м3/год;

- технологические нужды котельных 23  м3/сутки или 8,0 тыс. м3/год;

- сельскохозяйственное водоснабжение (водопой и обслуживание скота)сельскохозяйственных предприятий Жирятинского района 38  м3/сутки или 13,9 тыс. м3/год.

4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Мероприятия развития систем водоснабжения и водоотведения Жирятинского муниципального района.

На период  реализации Схемы водоснабжения и водоотведения в период   2015 -2030 г.г.:

- тампонаж законсервированных скважин;

- модернизация существующих водозаборных сооружений (артскавжины и водонапрные башни);

- замена ветхого водопровода, протяженностью 15 км;

- строительство узлов водоподготовки на существующих водозаборах;

- строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застраиваемых территорий строительства, протяженностью 15км.;

- строительство артезианских скважин в количестве 5 шт.

В том числе:

На первую очередь реализации Схемы водоснабжения и водоотведения в период 2015-2020 г.г. предусматривается:

- развитие системы централизованного водоснабжения  и строительство арт. скважины в д.Косачи, в том числе прокладка водопровода для существующей жилой застройки, протяженностью 2 км;

- капитальный ремонт системы централизованного водоснабжения  и строительство арт. скважины в д. Заречная, в том числе капитальный ремонт водопровода для  жилой застройки, протяженностью 2,5 км;

-     капитальный ремонт арт.скважины в д.Новое Каплино;

- развитие системы централизованного водоснабжения  и строительство арт. скважины в с. Творишичи;

- замена и капитальный ремонт ветхого водопровода (технический износ составляет 100%), общей протяженностью 15,0 км, в том числе:

ь	д. Колычево – 3 км;

ь	х. Никольский- 0,6 км;

ь	д. Елисеевичи – 2,4 км;

ь	д. Заречная- 2,5 км;

ь	д. Старое Каплино- 1,8 км;

ь	с. Страшевичи – 1,9 км;

ь	другие н.п. –2,8 км.

- прокладка новой водопроводной сети, протяженностью 15,0 км, в том числе:

ь	с. Жирятино – 2 км;

ь	д. Колычево – 0,5 км;

ь	д. Косачи-  2,0 км;

ь	д. Старое Каплино- 0,5 км;

ь	д.Бабыничи -4,0 км;

ь	другие н.п. – 6,0 км.

-	ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры, установка  счетчиков потребления воды;

-	замена и капитальный ремонт башен марки ВБР в с.Морачево, с.Кульнево и д.Ожоги

На расчетный период Схемы водоснабжения и водоотведения 2014-2030 г.г.:

- установка автоматических станций управления артезианскими скважинами в сельских поселениях, в первую очередь в с. Жирятино;

-	строительство новых водопроводных сетей в перспективных населенных пунктах с подключением к существующим водоводам;

-  реконструкция существующих разводящих сетей водопровода.

При реализации предложений по строительству, реконструкции объектов централизованного водоснабжения муниципального районарешаются следующие задачи:

а) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;

б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

г) сокращение потерь воды при ее транспортировке;

д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации.

4.2. сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

На объектах ВКХ Жирятинского муниципального района  отсутствует  автоматизированная система управления.

Рекомендуется внедрение системы контроля и управления посредством GSM связи непосредственно с центрального диспетчерского пункта. Диспетчерская бригада удаленно может контролировать расход, давление, температуру в помещении, протечки и некоторые другие параметры работы объектов. Осуществлять включение и выключение насосного оборудования скважин можно без выезда на объекты.

Планируется развивать существующую систему диспетчеризации, особенно на удаленных объектах, в рамках программы реконструкции существующих и строительства новых объектов.

4.3.  описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Жирятинский муниципальный район Брянской области  не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.

5.Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин муниципального района и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Проектируемая водопроводная сеть и насосные станции не окажут вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

Эксплуатация водопроводной сети и водозаборных артезианских скважин, а также их строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Основой безопасности хранений химических реактивов является создание условий, при которых не могли бы проявляться их токсические и пожароопасные свойства. В системе ВКХ муниципального района соблюдены нормативы хранения химических реагентов, используемых в водоподготовке.

6.Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Качественные характеристики водоснабжения муниципального района соответствуют норме. Целью дальнейшего развития системы водоснабжения является поддержание данных показателей в соответствии с требованиями нормативной документации и обеспечение резерва для подключения новых потребителей. Ниже приведены целевые показатели системы водоснабжения и способы поддержания данных показателей.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды. | Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, своевременная замена изношенных участков водопроводных сетей. |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | Контроль за исправным состоянием оборудования водозаборных узлов, своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры. |
| Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке. | Контроль за состоянием трубопроводов. Дальнейшее проведение работ по оснащению водозаборных узлов системами диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения. |
| Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды. | Согласно генеральному плану Жирятинского муниципального района и информации о потребностях в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию централизованных систем водоснабжения и водоотведения. |

7.Индикаторы централизованной системы водоснабжения

В результате работы были определены основные целевые показатели – индикаторы системы водоснабжения за  2013 год.

| Основные индикаторы водоснабжения Жирятинского муниципального района. |
| --- |
| № п/п | показатели и индикаторы развития систем водоснабжения и водоотведения | Единица измерения | 2013 год |
| 1 | Количество населенных пунктов с централизованным водоснабжением в муниципальном районе | шт. | 26 |
| 2 | Количество эксплуатируемых ВЗС | шт. | 33 |
| 3.1. | Водоснабжающая организация | МУП «Жирятинское ЖКУ» |
| 3.2. | Лицензия водоснабжающей организации на право пользования недрами | БРН 00270 ВЭ |
| 4 | Всего реализовано воды | тыс. м3 | 311,34 |
| 5 | Доля населения в общем объеме водопотребления | % | 85,0 |
| 6 | Максимальное водопотребленияе в сутки | м3 | 1108 |
| 7 | Объем потерь | % | 4,0 |
| 8 | Резерв производительности ВЗС | % | 78 |
| 9 | Протяженность водопроводной сети | км. | 85,4 |
| 10 | Соответствие качества питьевой воды СанПиН 2.1.1074-01 | соответствует |

8.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения бесхозные сети не вывлены.

9.Существующее положение в сфере водоотведения Жирятинского района.

9.1 описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального районаи деление территории на эксплуатационные зоны

Централизованная система водоотведения в Жирятинском муниципальном районе отсутствует.

Водоотведение из одноквартирных домов осуществляется в местные септики. Водоотведение из многоквартирных домов с.Жирятино осуществляется в локальные септики с последующим вывозом жидких бытовых отходов в очистные сооружения п. Выгоничи Брянской области.

9.2 описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений

Централизованная система водоотведения в Жирятинском муниципальном районе отсутствует.

9.3 описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованная система водоотведения в Жирятинском муниципальном районе отсутствует.

9.4 оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения в Жирятинском муниципальном районе отсутствует.

9.5  оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Отсутствие очистных сооружений  на территории муниципального района приводит к ухудшению экологической обстановки. Эксплуатация выгребов ведет к загрязнению почвы и грунтовых вод азотными соединениями, микроорганизмами.

Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды не канализованных поселений.

В связи с отсутствием ОС в муниципальном районе, остро стоит вопрос о строительстве ОС и подключением к ним канализационных сетей существующей застройки и новых площадок строительства. Для индивидуального жилищного строительства так же необходимо предусмотреть подключение к централизованной системе водоотведения.

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

Централизованная система водоотведения в Жирятинском муниципальном районе отсутствует.

11. Прогноз объема сточных вод

11.1 сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Ожидаемое  потребление канализационных стоков.

При расчете объемов водоотведения до расчетного срока - 2030 года  приняты следующие показатели:

Прогнозное увеличение /уменьшение численности населения;

Прогнозное водопотребление предприятий  и организаций.

| Наименование | Единицы измерения | 2030г |
| --- | --- | --- |
| Объем сточных вод | тыс.м3/год. | 857,5 |
| Всего водоснабжающая организация в т.ч. | тыс.м3/год. | 857,5 |
| население (ж/зд) | тыс.м3/год. | 803,00 |
| объекты общественно-делового назначения и прочие потребители | тыс.м3/год. | 54,50 |

11.2 расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

На основании вышеуказанных расчетов на период реализации Схемы ВиВ объем прогнозного водоотведения  составляет 2350 м3/сутки.

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

12.1 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В муниципальном районе предусматривается развитие централизованной системы канализации.

Проектом предусматривается строительство очистных сооружений.

Для отвода бытовых сточных вод от существующих и планируемых застроек проектировать самотечные сети канализации из полиэтиленовых трубопроводов диаметром 150-300 мм по ГОСТ 18599-2001. Для нового ИЖС рекомендуется строительство и эксплуатация перекачивающих насосных станций. При перекачке сточных вод предусматривать напорные сети канализации из напорных полиэтиленовых трубопроводов диаметром 63-75-90-110 мм. На сети канализации устанавливаются смотровые железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 метров в зависимости от диаметра трубопровода. При сбросе сточных вод из напорных трубопроводов в самотечные коллекторы устанавливаются колодцы-гасители напора.

12.2 перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

На период реализации Схемы водоснабжения и водоотведения в период 2014-2030 г.г. планируется:

| № пп | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Строительство очистных сооружений -2 объекта, производительностью 2400 м3/сутки. |
| 2 | Строительство сетей канализации, протяженностью 14 км. |

12.3 технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В целом, данные мероприятия позволят обеспечить эффективное функционирование и устойчивое развитие отрасли водоснабжения и водоотведения в муниципальном районе, защиту окружающей среды и улучшение здоровья и качества жизни населения за счет обеспечения бесперебойного и качественного централизованного водоснабжения и водоотведения. Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Общий объем финансирования схемы мероприятий по водоснабжению предполагается из капитальных вложений из средств районного, областного и федерального бюджетов

13. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на данной стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей используются данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации по единичным расценкам. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение.

Ориентировочная сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определения в ценах 2013 года по проектам объектов-аналогов путем мониторинга цен Центрального региона РФ и СБЦ «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты водоснабжения и канализации».

Расчетная стоимость мероприятий производится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения  с учетом индексов-дефляторов до 2030 года в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 г. «Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен».

Необходимо отметить, что в случае, если в данной Схеме ВиВ перспектива развития водопроводно-канализационного хозяйства отражена не в полном объеме, то необходимо вносить  изменения, то есть производить актуализацию данного проекта.

| Мероприятия объектов централизованных систем водоснабжения | Мероприятия объектов централизованных систем водоотведения | Необходимые капитальные вложения (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Модернизация водозаборных сооружений |  | 8500 |
| Строительство артезианских скважин |  | 20000 |
| Строительство сетей водоснабжения, протяженностью 15,0 км. |  | 12000 |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения |  | 2500 |
| Капитальный ремонт арт.скважин |  | 3500 |
|  | Строительство очистных сооружений- 2 объекта | 20000 |
|  | Строительство сетей канализации, протяженностью 14,0 км. | 40000 |

Объем капитальных вложений  централизованных систем водоснабжения составляет 46500 тыс. рублей, централизованных систем водоотведения – 60000 тыс.рублей.  Итого – 106500 тыс. рублей.